###### Załącznik nr 3.1

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach

40 –752 Katowice ul. Medyków 16

Parametry techniczne – gazometru dla Oddziału Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka

| Pełna nazwa urządzenia/model, typ, rok produkcji |  |
| --- | --- |
| Producent – pełna nazwa, adres |  |
| Kraj pochodzenia |  |

| l.p. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

|  | Aparat fabrycznie nowy, w pełni automatyczny rok produkcji 2019, pracujący w systemie ciągłym dokonujący w jednej próbce pomiaru pH, pCO2, pO2, K+ Na+ Cl- Ca++, glukozy, mleczanów, bilirubiny, hemoglobiny, Hct, oraz frakcji osksymetrycznych w tym hemoglobiny tlenkowęglowej. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Możliwość oznaczenia bilirubiny w pełnym zakresie zarówno wartości prawidłowe jak i patologiczne |  |
|  | Analizator typu butelkowego, pracujący z możliwością wymiany poszczególnych odczynników i elektrod, niezależnie od siebie. |  |
|  | Odczynniki gotowe do użytku |  |
|  | Wymagana żywotność elektrod: dla elektrod gazowych min. 1 rok dla elektrod elektrolitowych min. 6 miesięcy dla elektrody glukozowej min. 1,5 miesiąca dla elektrody mleczanowej min. 14 dni Podać deklarowaną przez producenta żywotność elektrod. |  |
|  | Pomiar wszystkich parametrów zarówno w materiale badanym jak i kontrolnym w jednym torze pomiarowym |  |
|  | Korekta wyniku do temperatury pacjenta |  |
|  | Możliwość podania próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim |  |
|  | Możliwość wpisania szczegółowych danych pacjenta |  |
|  | Uzyskanie wyników wszystkich parametrów mierzonych z objętości próbki nie większej niż 150 µl zarówno ze strzykawki jak i kapilary |  |
|  | Podłączenie analizatora do sieci Szpitala i skonfigurowanie z funkcjonującym u Zamawiającego systemem informatycznym, na koszt Wykonawcy, dwukierunkowa transmisja danych. |  |
|  | Wbudowana drukarka. |  |
|  | Analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych |  |
|  | Wbudowany program kontroli jakości z automatycznym podajnikiem QC. Wymagana codzienna kontrola na trzech poziomach. |  |
|  | Wydzierżawiający w ramach umowy dokonywać będzie przeglądów/badań technicznych przedmiotu umowy, według zaleceń producenta co najmniej 1x w roku i dodatkowo na każde wezwanie Dzierżawcy okresowych przeglądów aparatów/serwisu w razie stwierdzenia niesprawności przedmiotu umowy. W momencie montażu urządzenia i każdorazowo po dokonanym przeglądzie/badaniu, Wydzierżawiający dostarczy Dzierżawcy świadectwo bezpieczeństwa lub dokona wpisu w paszporcie technicznym, potwierdzając tym samym sprawność dzierżawionego urządzenia. |  |
|  | Instalacja, uruchomienie, szkolenie personelu (udokumentowane certyfikatami) w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych, oraz interpretacji wyników na koszt oferenta w miejscu instalacji analizatora. |  |
|  | Dostępność serwisu ciągła przez cały czas trwania umowy, możliwość zgłoszenia awarii przez 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu (także w dni ustawowo wolne od pracy). Wymagany bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym bez biur pośredniczących. Czas przystąpienia do naprawy – maksymalnie 24 godziny od chwili zgłoszenia usterki. |  |
|  | Gwarancja na analizator obejmująca cały okres trwania umowy – uwzględniająca dojazd, koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych a także inne nie wymienione koszty z wyjątkiem wyspecyfikowanych w ofercie części zużywalnych. |  |
|  | Zabezpieczenie pracy systemu poprzez UPS podtrzymujący pracę analizatora w czasie awarii zasilania przez minimum 30 minut. |  |
|  | Pokrycie kosztów kontroli zewnątrzlaboratoryjnej SOWA MED 1 raz na kwartał na okres 36 miesięcy i wewnątrzlaboratoryjnej STANDLAB na okres 36 miesięcy |  |
|  | Parametry będące przedmiotem oceny |  |
| 1 | Uzyskanie wyników wszystkich parametrów mierzonych z objętości materiału badanego poniżej 100 µl | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
| 2 | Czas uzyskania wyniku – poniżej 1 minuty. | tak – 20 pkt nie – 0 pkt |

* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.

**Kolumnę nr 3 należy wypełnić

...................................				                                                                                                          …………………………………………………….