Załącznik nr 3.1

/pieczątka i podpis Wykonawcy/

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

40 –752 Katowice ul. Medyków 16

Parametry techniczne pomp insulinowych dla dzieci

Pakiet 1

| Parametry wymagane* | Wymagana odpowiedź Tak/ Nie | Opis parametrów oferowanych** | Zakres punktacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Nazwa pompy insulinowej/model/ Producent /Urządzenie fabrycznie nowe | Tak (podać w kol. nr 3 ) |  | Bez punktacji |  |
| Rok produkcji: 2018 | TAK (podać rok produkcji w kol. nr 3) |  | Bez punktacji |  |
| Masa pompy z baterią i pojemnikiem na insulinę [g] | TAK (podać w kol. 3) |  | Bez punktacji |  |
| Zatrzymanie pompy | Alarm informujący o zatrzymaniu pompy | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Blokada pompy | Elektroniczna blokada klawiszy | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Programowanie bolusa | Prostego/Standard | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j./bolus | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Przedłużonego/ Prostokątny | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j./bolus Maksymalny czas trwania bolusa - nie mniej niż 7 godzin. | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Złożony/podwójny/wielofalowy | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j./bolus | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Czasowa zmiana bazy/dawki podstawowej | Ustawienia: | Możliwe procentowe lub jednostkowe zwiększenie lub zmniejszenie dawki bazowej, co 30 min z automatycznym powrotem do wyjściowego wlewu podstawowego po zaprogramowanym czasie | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Informacja o aktywnej dawce podstawowej (baza) | Dostępna z pozycji ekranu głównego lub przywołana za pomocą 1 przycisku | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Czas | Do 24 godz. | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Programowanie bazy | Wprowadzanie przepływów godzinowych (liczba jednostek na godzinę) | Dokładność nie mniejsza niż 0,05j./godz. | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Minimum 2 dodatkowe profile bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci i zastosowania | TAK |  | Bez punktacji |  |
| „Pamięć pompy” | Historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej, czasowej zmiany bazy, wypełnień drenów; program do sczytywania danych z pompy powinien mieć jednocześnie możliwość sczytywania danych z glukometru, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu oraz integracji obu informacji | Minimum 30 dni za pomocą programu komputerowego poprzez czytnik. Firma dostarcza darmowy program i urządzenia konieczne do sczytywania danych przez komputer ośrodkowi diabetologicznemu prowadzącemu terapię (linki) – wymogi dotyczące programu komputerowego w załączniku A. Bezpośrednio z pompy: Aktualne dawki w bazie, minimum ostatnie 20 bolusów (dawki i rodzaj), całkowite dawki dobowe z ostatnich 30 dni | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Kalkulator bolusa będący integralnym elementem systemu do podawania insuliny (funkcja dostępna w pompie insulinowej lub urządzeniu komunikującym się bezprzewodowo z pompą insulinową) | Z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych oraz z możliwością wyboru przez użytkownika ustawień: gramy lub wymienniki węglowodanowe - WW; w kalkulatorze bolusa możliwość funkcji aktywnej insuliny z ustawieniem czasu działania insuliny przez użytkownika, która zmniejsza tylko dawkę korekcyjną bolusa insuliny Możliwość ręcznego wprowadzenia pomiaru glikemii do kalkulatora bolusa lub komunikacja z glukometrem, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu. | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Automatyczne wypełnienie drenu | Tak – nieograniczona liczba wypełnień drenów w ciągu doby bezpośrednio tylko za pomocą funkcji w pompie | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Zestawy infuzyjne | Wkłucia: metalowe (sztywne) oraz z tworzyw sztucznych (elastyczne) – wszystkie rodzaje wkłuć w ramach kwoty refundacyjnej Długość drenu - co najmniej dwie długości | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Serwis | Zapewnienie kontaktu telefonicznego 24 godziny na dobę z autoryzowaną infolinią (znającą dokładnie zasady działania pompy, wszystkie możliwe alarmy, błędy), podlegającą ocenie przez klientów | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Strona internetowa z informacjami zawartymi w załączniku B. | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Wymiana pompy w ciągu 24 godzin (dni robocze) | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Przesyłka pompy na koszt dostawcy. | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Baterie-zasilanie pompy | Baterie AA, AAA (powszechnie dostępne w placówkach handlowych, na stacjach paliw, w kioskach typu „RUCH”, sklepach ze sprzętem AGD i RTV, itp.) Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii większym niż 70% | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Dodatkowe akcesoria konieczne do korzystania z osobistej pompy insulinowej | Dodatkowe akcesoria do osobistej pompy insulinowej, które muszą być systematycznie wymieniane zgodnie z instrukcją obsługi, producent dostarcza bezpłatnie na okres użytkowania pompy ( nie dotyczy zestawów infuzyjnych, zbiorników na insulinę, baterii, etui do noszenia pompy insulinowej) | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Gwarancja | Co najmniej 4 lata, przy awarii wymiana na nową pompę. W przypadku wymiany sprzętu na nowy łączny okres gwarancji trwa nie krócej niż zaproponowany w ofercie | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Menu | W pełnym zakresie język polski | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Instrukcja obsługi | W pełnym zakresie język polski, w instrukcji muszą być opisane wszystkie komunikaty wyświetlane przez pompę | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Zakres temperatury pracy, minimalny zakres +5 do + 40 [oC] | TAK (podać zakres w kol. nr 3) |  | Bez punktacji |  |
| Alarm dźwiękowy (tonowy) | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Alarm wibracyjny | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Możliwość wyłączenia alarmu dźwiękowego | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Możliwość anulowania podaży bolusa jednym przyciskiem | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Zestawy infuzyjne (dostarczane przy dostawie) min 4 szt., metalowe o najkrótszej długości (1szt) i z tworzywa sztucznego zakładane pod kątem prostym do 6mm (2szt), pod kątem ostrym o najkrótszej kaniuli (1szt). | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Zbiorniki na insulinę (dostarczane przy dostawie) min 4 szt. | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Baterie zapasowe (dostarczane przy dostawie) min. 4 szt. | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Sertery do zakładania wszystkich zestawów infuzyjnych | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Etui ochronne | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Dostępność zestawów infuzyjnych w punktach sprzedaży na terenie całego kraju (minimum w miastach wojewódzkich) | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy (każdego pacjenta otrzymującego pompę) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz podłączenie pompy w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompy. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy – podpisuje kartę szkolenia. | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Parametry dodatkowe*** |  |  |  |  |
| Przypomnienie o wymianie zestawu infuzyjnego | Alarm informujący o konieczności wymiany zestawu infuzyjnego | TAK/NIE |  | TAK-25 pkt., NIE-0 pkt. |  |
| Historia wypełnień zestawu infuzyjnego | Możliwość sprawdzenia bezpośrednio w pamięci pompy historii wypełnień zestawu infuzyjnego | TAK/NIE |  | TAK-25 pkt., NIE-0 pkt. |  |
| Kalkulator bolusa | Możliwość ręcznego wpisania wartości glikemii do kalkulatora bolusa | TAK/NIE |  | TAK-20 pkt., NIE-0 pkt. |  |
| Odczyt pamięci pompy z programu komputerowego: raport zawierający dzienne jednostronicowe zestawienie wykorzystania kalkulatora bolusa opisujące w sposób szczegółowy każdy podany przez pacjenta bolus z uwzględnieniem: insuliny aktywnej, różnicy między bolusem zalecanym a podanym, dawki insuliny w bolusie, wyliczonej na posiłek i korektę, wraz z podaniem w tym samym miejscu aktualnie zaprogramowanych w pompie parametrów kalkulatora bolusa (co najmniej: zakres do celowy, przelicznik węglowodanowy, wrażliwość na insulinę) oraz jednostronicowy raport ustawień baz z zaznaczeniem aktualnej |  | TAK/NIE |  | TAK-25pkt. NIE-0 pkt. |  |
| System Ciągłego Monitorowania Glikemii (CGM) |  | Tak, podac |  | TAK- 5pkt. NIE-0 pkt. |  |

*Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty

**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić

***Nie spełnienie parametrów dodatkowych nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Załącznik A

Wymogi dotyczące programu komputerowego do sczytywania pamięci pompy:

- Aktualne bazy (wszystkie możliwe z jednego sczytania pompy, na wykresach lub w tabelach dokładna dawka, czas z dokładnością podawania bazy przez pompę);

- Stosowane wartości przeliczników z ustalonymi przedziałami czasu w kalkulatorach bolusów,

- Historia bolusów (dokładnie podany rodzaj bolusa, dawka, i godzina ich podania);

- Historia wypełnień drenu;

- Wykresy dzienne, na których muszą być przedstawione:

  - stosowana w danym dniu baza podstawowa,

  - czasowa zmiana bazy,

  - zaznaczenie momentu zatrzymania i włączenia pompy,

  - wszystkie podane bolusy z rozróżnieniem rodzaju i oznaczeniem czasu podania bolusa, w tym przedłużonego,

  - wyniki glikemii przesłane ze współpracującego gleukometru;

- Historia alarmów;

- Udostępnienie programu pacjentom na życzenie bezpłatnie, łącznie z wymaganym interfejsem

- Program do sczytywania danych z pompy powinien mieć jednocześnie możliwość sczytywania danych z glukometru do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu, oraz integracji obu informacji

Załącznik B

Wymagane informacje zawarte na stronie internetowej:

- Numer infolinii, pod którym osoby korzystające z pomp otrzymają całodobową informację dotyczącą problemów technicznych związanych z korzystaniem z pompy insulinowej;

- Telefony lokalnych przedstawicieli z godzinami ich pracy;

- Dane dotyczące osprzętu do pomp (rodzaje wkłuć, strzykawek, baterii i ich cen, itp.).

Data  ...................................		                                                                        podpis i pieczątka osoby uprawnionej...........................................

Załącznik nr 3.2

......................................................

/pieczątka i podpis Wykonawcy/

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

40 –752 Katowice ul. Medyków 16

Parametry techniczne pomp insulinowych dla dzieci

Przeznaczone głównie dla dzieci z niedocukrzeniami nocnymi i/lub niesygnalizującymi objawów niedocukrzenia

Pakiet 2

| Parametry wymagane* | Wymagana odpowiedź Tak/ Nie | Opis parametrów oferowanych** | Zakres punktacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Nazwa pompy insulinowej/model/ Producent /Urządzenie fabrycznie nowe | Tak (podać w kol. nr 3 ) |  | Bez punktacji |  |
| Rok produkcji: 2018 | TAK (podać rok produkcji w kol. nr 3) |  | Bez punktacji |  |
| Masa pompy z baterią i pojemnikiem na insulinę [g] | TAK (podać w kol. 3) |  | Bez punktacji |  |
| Zatrzymanie pompy | Alarm informujący o zatrzymaniu pompy | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Blokada pompy | Elektroniczna blokada klawiszy | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Programowanie bolusa | Prostego/Standard | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j./bolus | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Przedłużonego/ Prostokątny | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j./bolus Maksymalny czas trwania bolusa - nie mniej niż 7 godzin. | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Złożony/podwójny/wielofalowy | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j./bolus | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Czasowa zmiana bazy/dawki podstawowej | Ustawiania: | Możliwe procentowe lub jednostkowe zwiększenie lub zmniejszenie dawki bazowej, co 30 min z automatycznym powrotem do wyjściowego wlewu podstawowego po zaprogramowanym czasie | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Informacja o aktywnej dawce podstawowej (baza) | Dostępna z pozycji ekranu głównego lub przywołana za pomocą 1 przycisku | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Czas | Do 24 godz. | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Programowanie bazy | Wprowadzanie przepływów godzinowych (liczba jednostek na godzinę) | Dokładność nie mniejsza niż 0,05j./godz. | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Minimum 2 dodatkowe profile bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci i zastosowania | TAK |  | Bez punktacji |  |
| „Pamięć pompy” | Historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej, czasowej zmiany bazy, wypełnień drenów; program do sczytywania danych z pompy powinien mieć jednocześnie możliwość sczytywania danych z glukometru, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu oraz integracji obu informacji. | Minimum 30 dni za pomocą programu komputerowego poprzez czytnik Firma dostarcza darmowy program i urządzenia konieczne do sczytywania danych przez komputer ośrodkowi diabetologicznemu prowadzącemu terapię (linki) – wymogi dotyczące programu komputerowego w załączniku A. Bezpośrednio z pompy: Aktualne dawki w bazie, minimum ostatnie 20 bolusów (dawki i rodzaj), całkowite dawki dobowe z ostatnich 30 dni. | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Kalkulator bolusa będący integralnym elementem systemu do podawania insuliny (funkcja dostępna w pompie insulinowej lub urządzeniu komunikującym się bezprzewodowo z pompą insulinową) | Z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych oraz z możliwością wyboru przez użytkownika ustawień: gramy lub wymienniki węglowodanowe – WW; w kalkulatorze bolusa możliwość funkcji aktywnej insuliny z ustawieniem czasu działania insuliny przez użytkownika, która zmniejsza tylko dawkę korekcyjną bolusa insuliny Możliwość ręcznego wprowadzenia pomiaru glikemii do kalkulatora bolusa lub komunikacja z glukometrem, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Automatyczne wypełnienie drenu | Tak – nieograniczona liczba wypełnień drenów w ciągu doby bezpośrednio tylko za pomocą funkcji w pompie | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Zestawy infuzyjne | Wkłucia: metalowe (sztywne) oraz z tworzyw sztucznych (elastyczne) - wszystkie rodzaje wkłuć w ramach kwoty refundacyjnej Długość drenu - co najmniej dwie długości | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Serwis | Zapewnienie kontaktu telefonicznego 24 godziny na dobę z autoryzowaną infolinią (znającą dokładnie zasady działania pompy, wszystkie możliwe alarmy, błędy), podlegającą ocenie przez klientów. | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Strona internetowa z informacjami zawartymi w załączniku B | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Wymiana pompy w ciągu 24 godzin (dni robocze) | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Przesyłka pompy na koszt dostawcy. | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Baterie-zasilanie pompy | Baterie AA, AAA (powszechnie dostępne w placówkach handlowych, na stacjach paliw, w kioskach typu „RUCH”, sklepach ze sprzętem AGD i RTV, itp.) Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii większym niż 70% | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Dodatkowe akcesoria konieczne do korzystania z osobistej pompy insulinowej | Dodatkowe akcesoria do osobistej pompy insulinowej, które muszą być systematycznie wymieniane zgodnie z instrukcją obsługi, producent dostarcza bezpłatnie na okres użytkowania pompy ( nie dotyczy zestawów infuzyjnych, zbiorników na insulinę, baterii, etui do noszenia pompy insulinowej) | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Gwarancja | Co najmniej 4 lata, przy awarii wymiana na nową pompę. W przypadku wymiany sprzętu na nowy łączny okres gwarancji trwa nie krócej niż zaproponowany w ofercie | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Menu | W pełnym zakresie język polski | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Instrukcja obsługi | W pełnym zakresie język polski, w instrukcji muszą być opisane wszystkie komunikaty wyświetlane przez pompę | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Zakres temperatury pracy, minimalny zakres +5 do + 40 [oC] | TAK (podać zakres w kol. nr 3) |  | Bez punktacji |  |
| Alarm dźwiękowy (tonowy) | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Alarm wibracyjny | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Możliwość wyłączenia alarmu dźwiękowego | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Możliwość anulowania podaży bolusa jednym przyciskiem | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Zestawy infuzyjne (dostarczane przy dostawie) min 4 szt., metalowe o najkrótszej długości (1szt) i z tworzywa sztucznego zakładane pod kątem prostym do 6mm (2szt), pod kątem ostrym o najkrótszej kaniuli (1szt). | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Zbiorniki na insulinę (dostarczane przy dostawie) min 4 szt. | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Baterie zapasowe (dostarczane przy dostawie) min. 4 szt. | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Sertery do zakładania wszystkich zestawów infuzyjnych | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Etui ochronne | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Dostępność zestawów infuzyjnych, zbiorników na insulinę w punktach sprzedaży na terenie całego kraju (minimum w miastach wojewódzkich) | TAK |  | Bez punktacji |  |
| System ciągłego monitorowania glikemii (CGM), który jest integralną częścią urządzenia do podawania insuliny ( dotyczy zamówień pomp insulinowych z opcją ciągłego monitorowania glikemii) | Możliwość automatycznego wstrzymania wlewu podstawowego na podstawie wartości wskazanych przez system ciągłego monitorowania glikemii | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Odbiornik na każdą pompę | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Program komputerowy zintegrowany do sczytywania pamięci pompy i ciągłego monitorowania glikemii, współpracującego glukometru wg załącznika A. | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy i systemu ciągłego monitorowania glikemii(każdego nowego pacjenta) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz podłączenie pompy w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompy. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy – podpisuje kartę szkolenia. | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Parametry dodatkowe*** |  |  |  |  |
| Alarmy przypominające bolusy lub pomiary glikemii w czasie ustalonym przez użytkownika | TAK/NIE |  | TAK-10pkt, NIE-0pkt |  |
| Brak dodatkowych akcesoriów koniecznych do zamontowania zestawu infuzyjnego w pompie i przygotowania pompy do podłączenia | TAK/NIE |  | TAK-25, NIE-0pkt |  |
| Przypomnienie o wymianie zestawu infuzyjnego | Alarm informujący o konieczności wymiany zestawu infuzyjnego | TAK/NIE |  | TAK-10 pkt., NIE-0 pkt. |  |
| Historia wypełnień zestawu infuzyjnego | Możliwość sprawdzenia bezpośrednio w pamięci pompy historii wypełnień zestawu infuzyjnego | TAK/NIE |  | TAK-25pkt., NIE-0 pkt. |  |
| Kalkulator bolusa | Możliwość ręcznego wpisania wartości glikemii do kalkulatora bolusa | TAK/NIE |  | TAK-15 pkt., NIE-0 pkt. |  |
| Odczyt pamięci pompy z programu komputerowego: raport zawierający dzienne jednostronicowe zestawienie wykorzystania kalkulatora bolusa opisujące w sposób szczegółowy każdy podany przez pacjenta bolus z uwzględnieniem: insuliny aktywnej, różnicy między bolusem zalecanym a podanym, dawki insuliny w bolusie, wyliczonej na posiłek i korektę, wraz z podaniem w tym samym miejscu aktualnie zaprogramowanych w pompie parametrów kalkulatora bolusa (co najmniej: zakres do celowy, przelicznik węglowodanowy, wrażliwość na insulinę) oraz jednostronicowy raport ustawień baz z zaznaczeniem aktualnej | TAK/NIE |  | TAK-15 pkt., NIE-0 pkt. |  |

*Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty

**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić

***Nie spełnienie parametrów dodatkowych nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Załącznik A

Wymogi dotyczące programu komputerowego do sczytywania pamięci pompy :

- Aktualne bazy (wszystkie możliwe z jednego sczytania pompy, na wykresach lub w tabelach dokładna dawka, czas z dokładnością podawania bazy przez pompę);

- Stosowane wartości przeliczników z ustalonymi przedziałami czasu w kalkulatorach bolusów,

- Historia bolusów (dokładnie podany rodzaj bolusa, dawka, i godzina ich podania);

- Historia wypełnień drenu;

- Wykresy dzienne, na których muszą być przedstawione:

  - stosowana w danym dniu baza podstawowa,

  - czasowa zmiana bazy,

  - zaznaczenie momentu zatrzymania i włączenia pompy,

  - wszystkie podane bolusy z rozróżnieniem rodzaju i oznaczeniem czasu podania bolusa, w tym  przedłużonego,

  - wyniki glikemii przesłane ze współpracującego gleukometru;

- Historia alarmów;

- Udostępnienie programu pacjentom na życzenie bezpłatnie, łącznie z wymaganym interfejsem

- Program do sczytywania danych z pompy powinien mieć jednocześnie możliwość sczytywania danych z glukometru, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu, oraz integracji obu informacji.

Załącznik B

Wymagane informacje zawarte na stronie internetowej:

- Numer infolinii, pod którym osoby korzystające z pomp otrzymają całodobową informację dotyczącą problemów technicznych związanych z korzystaniem z pompy insulinowej;

- Telefony lokalnych przedstawicieli z godzinami ich pracy;

- Dane dotyczące osprzętu do pomp (rodzaje wkłuć, strzykawek, baterii i ich cen, itp.).

Data  ...................................		                                                                          podpis i pieczątka osoby uprawnionej...........................................................