###### Załącznik 3.2

........................................................

(pieczątka i podpis Wykonawcy)

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 ŚUM w Katowicach

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach

40 –752 Katowice  ul. Medyków 16

Wymagania techniczne –  Stymulatory dwujamowych DDDR

## Pakiet nr  3

| l.p. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne) |  |
| 2. | Waga max. 30g |  |
| 3. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2013 |  |
| 4. | Amplituda impulsu min zakres 0,5 - 7,0 mV |  |
| 5. | Szerokość impulsu (A/V) min zakres 0,2 - 1,5 ms |  |
| 6. | Czułość komorowa co najmniej w zakresie 1,0 - 10,0 mV |  |
| 7. | Czułość przedsionkowa co najmniej w zakresie 0,18 - 4,0 mV |  |
| 8. | Odstęp AV, programowany w zakresie min 30 - 325 (PAV i SAV) |  |
| 9. | Automatyczny PVARP |  |
| 10. | Okres refrakcji A / V min zakres 200 - 400 ms |  |
| 11. | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo - komorowe |  |
| 12. | Program nocny |  |
| 13. | Histereza częstości rytmu |  |
| 14. | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta |  |
| 15. | Funkcje antyarytmiczne (min 3) |  |
| 16. | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych |  |
| 17. | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zamierzonego progu stymulacji |  |
| 18. | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  |
| 19 | Możliwość automatycznego przełączania polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod |  |
| 20. | Elektrody A i V pasywne i aktywne |  |
| 21. | Elektrody A i V sterydowe |  |
| 22. | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i w komorze |  |
| 23. | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zamierzonego progu stymulacji |  |
| 24. | Test określający próg stymulacji z możliwością wykreślenia krzywej zależności amplitudy od szerokości impulsu - wykres graficzny |  |
| 25. | Rejestracja epizodów: a. wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej b.częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej c.czas trwania arytmii przedsionkowych |  |
| 26. | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta |  |

*Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie ofert.

Data  ...................................										....................................................................

podpis i pieczątka osoby uprawnionej