###### Załącznik 3.4

........................................................

(pieczątka i podpis Wykonawcy)

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 ŚUM w Katowicach

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach

40 –752 Katowice  ul. Medyków 16

Wymagania techniczne –  Stymulatory dwujamowych DR

## Pakiet nr  5

| l.p. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Waga równa lub niższa niż 18g |  |
| 2. | Histereza AICS lub logarytm podobny |  |
| 3. | Algorytm zabezpieczający skuteczną, stymulację, przy równoczesnym automatycznym dostosowaniu energii stymulacji do aktualnego progu (AutoCapture) |  |
| 4. | Rodzaje stymulacji AAI, AAIR, V V I V V I R, DDI, DDD, DDIR, DDDR |  |
| 5. | Okres refrakcji 125-500(ms) |  |
| 6. | Odstęp P V z ujemną histerezą |  |
| 7. | Ekran typu FastPath, oferujacy dostęp do wszystkich danych pomiarowych z ostatniej kontroli |  |
| 8. | Amplituda impulsu 0,5-7,5 (V) |  |
| 9. | Szerokość impulsu 0,05-1,5 (ms) |  |
| 10. | Czułość dla wyczuwania bipolarnego 0,1 (mV) |  |
| 11. | Opcja NIPS |  |
| 12. | Rest rate – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości do aktywności dobowej pacjenta. |  |
| 13. | Funkcja zabezpieczająca skuteczną stymulację, obecność drugiego kondensatora zabezpieczającego skuteczną stymulację (backup puls 4,5V) |  |
| 14. | Automatyczne dostosowanie energii stymulacji w komorze zależnie od progu stymulacji |  |
| 15. | Możliwość zachowania dwukanałowych zapisów EGM do 120 (s) |  |
| 16. | Obecność logarytmu AMS (reakcja na arytmie przedsionkowe – zmiana trybu stymulacji oraz możliwość programowania niezależnej częstości komorowej podczas przełączenia stymulacji. |  |
| 17. | Żywotność stymulatora min. 8 lat |  |
| 18. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2013 |  |

*Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie ofert.

Data  ...................................										....................................................................

podpis i pieczątka osoby uprawnionej