###### Załącznik nr 3

......................................................

/pieczątka i podpis Wykonawcy/

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach

40 –752 Katowice ul. Medyków 16

Parametry techniczne analizatora koagulologicznego

| Pełna nazwa urządzenia/model, typ, rok produkcji |  |
| --- | --- |
| Producent – pełna nazwa, adres |  |
| Kraj pochodzenia |  |

| l.p. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| 1. | Aparat, w pełni automatyczny nie starszy niż rok produkcji 2015 + zestaw komputerowy zapewniający dwukierunkową komunikację z systemem informatycznym LIS INFO-MEDICA. UPS podtrzymujący pracę analizatora. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż: - Procesor: Intel Core i5 lub lepszy, - Napęd: Nagrywarka DVD-ROM, - 256GB SSD - Karta graficzna: zintegrowana, - Karta dźwiękowa: zintegrowana, - Karta sieciowa: zintegrowana, - Pamięć: 8 GB DDR3, - Obudowa ATX z wyjściem USB na froncie, - Mysz optyczna, - Klawiatura, - Zintegrowany system operacyjny Windowa 7 Professional (licencja + nośnik), - Oprogramowanie biurowe: minimum MS Office 2016 Business (licencja na czas nieokreślony), - Monitor: LCD 21’, - Drukarka laserowa: typu HP LaserJet, - Skaner kodów kreskowych (Do odczytu kodów: UPE/EAN, UPC/EAN z dodatkami, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codebar, Interleaved 2 of 5, Discete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS variants, Chinese 2 of 5), - Zasilacz awaryjny UPS o mocy min. 1000 VA. Czas podtrzymywania min. 30 min., |  |
| 3. | Zapewnienie tonerów do zaoferowanej drukarki (drukowanie wyników badań koagulologicznych) na czas trwania umowy |  |
| 4. | Pełna automatyzacja procesu oznaczenia wraz z rozcieńczeniem próbek. |  |
| 5. | Możliwość pracy w trybie CITO. Badania CITO dostępne w każdej pozycji próbkowej. |  |
| 6. | Wydajność oznaczeń dla PT minimum100 oznaczeń/h. |  |
| 7. | Oznaczenie wykonywane zarówno metodami wykrzepialnymi (optyczna zasada pomiaru) jak również chromogennymi i immunologicznymi. Podgląd krzywych reakcji w formie wykresu dla wszystkich przeprowadzanych analiz |  |
| 8. | System zapewniający chłodzenie odczynników na pokładzie. |  |
| 9. | Automatyczna kalibracja, automatyczne rozcieńczanie próbek i kalibratorów. |  |
| 10. | Badania PT wykonywane w oparciu o tromboplastynę ludzką, rekombinowaną, ISI najbardziej zbliżone do wartości 1. (1 ± 0,04) |  |
| 11. | Oznaczenia fibrynogenu wykonywane metodą klasyczną Claussa. |  |
| 12. | System dozowania odczynnika i próbki badanej wzajemnie się niekontaminujący. Oddzielne igły pipetujące dla odczynników i oddzielne dla próbek badanych. |  |
| 13. | Wewnętrzny i zewnętrzny czytnik kodów paskowych. |  |
| 14. | Trwałość odczynnika dla PT, APTT, D-Dimer. Proszę podać. |  |
| 15. | Dwukierunkowa komunikacja. Podłączenie aparatu do istniejącego w laboratorium systemu informatycznego LIS na koszt dostawcy. |  |
| 16. | Zapewnienie bezpłatnego udziału w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej Sowa Med. i wewnątrzlaboratoryjnej STAND-LAB |  |
| 17. | Materiały kontrolne z możliwością zamrażania. |  |
| 18. | Analizator przystosowany do pracy z probówkami pediatrycznymi o objętości (1-1,4 ml) wyposażony w przebijak korków zamkniętego pobrania. |  |

| 19. | Odczynnik do D-Dimer posiadający certyfikat FDA poświadczający jakość testu pozwalającą na wykluczenie choroby zatorowo-zakrzepowej zarówno zakrzepicy żył głębokich jak i zatoru płucnego |  |
| --- | --- | --- |
| 20. | Możliwość elastycznego doładowywania kuwet, odczynników i próbek badanych w trakcie pracy analizatora |  |
| 21. | Wydzierżawiający w ramach umowy dokonywać będzie bezpłatnie przeglądów/badań technicznych przedmiotu umowy, co najmniej 1 x w roku i dodatkowo na każde wezwanie Dzierżawcy przeglądów aparatu/serwisu w razie stwierdzenia niesprawności przedmiotu umowy. W momencie montażu urządzenia i każdorazowo po dokonanym przeglądzie/badaniu, Wydzierżawiający dostarczy Dzierżawcy świadectwo bezpieczeństwa lub dokona wpisu w paszporcie technicznym, potwierdzając tym samym sprawność dzierżawionego urządzenia. Wymagany bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym bez biur pośredniczących. |  |
| 22. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora potwierdzone certyfikatem. |  |
| 23. | Instalacja urządzenia klimatyzacyjnego w miejscu pracy analizatora na czas trwania umowy dzierżawy. Bezpłatne przeglądy urządzenia klimatyzacyjnego na czas trwania umowy dzierżawy analizatora. |  |

|  | Parametry będące przedmiotem oceny |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Trwałość odczynników dla PT, APTT Fib D-Dimer, APTT co najmniej 5 dni na pokładzie analizatora. Tak 40 pkt |  |
| 2. | Oprogramowanie w języku polskim. Tak 20 pkt |  |
| 3. | Liniowość D-Dimerów jak największa w pierwszym badaniu. Proszę podać. Wykonawca, który zaoferuje największą liniowość otrzyma 40 pkt |  |

* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.

**Kolumnę nr 3 (parametry oferowane) należy wypełnić

Data  ...................................				                                                                                                          …………………………………………………….

pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)