###### Załącznik nr 3

......................................................

/pieczątka i podpis Wykonawcy/

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach

40 –752 Katowice ul. Medyków 16

Parametry techniczne analizatora do badań mikrobiologicznych

| Pełna nazwa urządzenia/model, typ, rok produkcji |  |
| --- | --- |
| Producent – pełna nazwa, adres |  |
| Kraj pochodzenia |  |

| l.p. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| 1. | Automatyczny analizator do diagnostyki mikrobiologicznej, używany z oferty danego producenta. Rok produkcji nie starszy niż 2013 r. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Pojemność aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości co najmniej 60 stacji inkubacyjno-pomiarowych. |  |
| 3. | Automatyczny system do diagnostyki mikrobiologicznej wykonujący szybkie testy identyfikacyjne oraz oznaczający wrażliwość na antybiotyki drobnoustrojów Gram (-) oraz Gram (+). |  |
| 4. | System wykonujący wszystkie niezbędne testy do uzyskania pełnej identyfikacji, brak konieczności wykonywania jakichkolwiek dodatkowych testów niewymaganych stosowania dodatkowych odczynników |  |
| 5. | Baza taksonomiczna aparatu umożliwiająca identyfikację drobnoustrojów Gram(-), Gram (+) oraz grzybów |  |
| 6. | Ciągłe kontrolowanie badanych próbek (automatyczna kalibracja i kontrola poprawności pracy wykonywana przez aparat) |  |
| 7. | Testy służące do analiz mikrobiologicznych powinny bezpieczne dla użytkownika, szczelnie zamknięte w trakcie inkubacji i pomiarów. |  |
| 8. | Możliwość wykonania testu identyfikacji i lekowrażliwości w trybie 0,5 McFarlanda oraz pomiaru gęstości inokulum za pomocą odpowiedniego densytometru. |  |
| 9. | Możliwość wykrywania mechanizmów oporności z uwzględnieniem MRS (S.aureus, CN Staphylococcus), MLSb dla rodzaju Staphylococcus, MBL, KPC, ESBL ("fenotypowy test potwierdzający" na każdym panelu G(-), oporność dla rodzaju Enterococcus na glikopeptydy – VRE (VanA, VanB) oraz aminoglikozydy HLAR, oporności gronkowców na glikopeptydy (VISA, VRSA). |  |
| 10. | Możliwość wykrycia różnych typów mechanizmów oporności charakterystycznych dla bakterii Gram (-) lub odpowiednio dla bakterii Gram (+) na jednym rodzaju modułu testowego – (poszczególne moduły testowe muszą posiadać możliwość wykrycia wszystkich prawdopodobnych mechanizmów oporności dla drobnoustrojów znajdujących się w bazie taksonomicznej przypisanej dla tego modułu) |  |
| 11. | Wbudowane oprogramowanie w formie graficznej wraz z systemem eksperckim weryfikującym i nadzorującym poprawność uzyskiwanych wyników badań (zgodność identyfikacji z lekowrażliwością, zgodność w obrębie grup leków, interpretacja wg EUCAST zgodnie z najnowszą wersją). |  |
| 12. | System ekspercki pracujący zgodnie z najnowszymi wymaganiami EUCAST. |  |
| 13. | Niezależny, zwalidowany przez producenta program kontroli jakości aparatu, pozwalający na sprawdzenie poprawności jego działania z użyciem modułów testowych oraz wszystkich niezbędnych odczynników zastosowanych do wykonania badania (w oparciu o szczepy wzorcowe z minimum pierwszego pasażu kolekcji ATCC, w tym możliwość kontroli detekcji mechanizmów oporności). |  |
| 14. | Współpraca całego systemu z laboratoryjnym systemem informatycznym poprzez zintegrowany interfejs oraz wprowadzanie danych o próbkach przy pomocy czytnika kodów kreskowych (oszczędność czasu oraz eliminacja możliwości pomyłki). |  |
| 15. | Do zestawu dołączone dwa zestawy urządzeń (np. worteksujących oraz densytometrów) umożliwiające jednoczesną prace dwóch osób |  |
| 16. | Data ważności wszystkich zużywalnych odczynników - minimum 2/3 od daty dostawy |  |
| 17. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego potwierdzone certyfikatem. |  |
| 18. | Instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji papierowej). |  |
| 19. | Urządzenie UPS o odpowiedniej mocy pozwalającej dokończyć rozpoczęty proces analityczny (w przypadku awarii sieci energetycznej). |  |
| 20. | Wliczony w dzierżawę serwis zapewniający usunięcie awarii. Termin przystąpienia do naprawy do 24 godzin w dni robocze od powiadomienia o awarii (w sposób określony w §4 ust. 2 wzoru umowy dzierżawy załącznik nr 4.1); maksymalny czas na naprawę uszkodzonego elementu do 72 godzin w dni robocze od momentu przystąpienia do naprawy. |  |
| 21. | Wliczone w dzierżawę okresowe przeglądy i kalibracje aparatu zgodne z wymogami producenta oraz wszystkie dodatkowe materiały zużywalne lub urządzenia (np.: pipeta, worteks, densytometr) lub niezbędne materiały kontrolne (np.: kalibratory do densytometru) |  |
| 22. | Analizator objęty gwarancją producenta w okresie obowiązywania umowy (bezpłatne przeglądy aparatu w ciągu roku zgodnie z wymaganiami producenta). |  |
| 23. | Deklaracje CE – dołączyć kopie |  |
| 24. | Komputer z oprogramowaniem Windows, wyposażony w drukarkę. Podłączenie do systemu KS SOLAB. Aktualizacja systemu informatycznego KS SOLAB (do ostatniej aktualnej wersji oprogramowania, aktualizacja wartości lekowrażliwości zgodnie z zaleceniami EUCAST). Zewnętrzna stacja komputerowa - Procesor Intel Core i5-3570K 3,4Ghz 6MB cache s.1155 Box lub o podobnej wydajności, - Płyta główna z portem LPT, COM x 2 - Napęd Nagrywarka DVD-ROM, - Dysk twardy SSD 2,5” 256GB na system oraz 1TB SATA III - Karta graficzna zintegrowana, - Karta dźwiękowa zintegrowana, - Karta sieciowa zintegrowana, - Pamięć 8GB, DDR3 - Obudowa ATX z wyjściem USB na froncie, - Mysz optyczna bezprzewodowa, - Klawiatura bezprzewodowa - Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional (licencja + nośnik) lub nowszy - Oprogramowanie biurowe: MS Office 2016 Business (licencja) - Monitor LCD 23" - Drukarka laserowa monochromatyczna - Skaner kodów kreskowych (Do odczytu kodów: UPC/EAN, UPC/EAN z dodatkami, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS variants, Chinese 2 of 5) - Zasilacz awaryjny UPS o mocy 1000 VA. Czas podtrzymywania min. 30 min. - Instrukcja w języku polskim |  |
| 25. | Instalacja urządzenia klimatyzacyjnego w miejscu pracy analizatora na czas trwania umowy dzierżawy. Bezpłatne przeglądy urządzenia klimatyzacyjnego na czas trwania umowy dzierżawy analizatora. |  |
| 26. | Podłączenie aparatu do bazy informatycznej (dwukierunkowe przesyłanie danych). |  |
| 27. | Zabezpieczenie zapasu tonerów do drukarek na czas trwania umowy. |  |
| 28. | Wydzierżawiający w ramach umowy dokonywać będzie bezpłatnie przeglądów/badań technicznych przedmiotu umowy, co najmniej 1 x w roku i dodatkowo na każde wezwanie Dzierżawcy przeglądów aparatu/serwisu w razie stwierdzenia niesprawności przedmiotu umowy. W momencie montażu urządzenia i każdorazowo po dokonanym przeglądzie/badaniu, Wydzierżawiający dostarczy Dzierżawcy świadectwo bezpieczeństwa lub dokona wpisu w paszporcie technicznym, potwierdzając tym samym sprawność dzierżawionego urządzenia. Wymagany bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym bez biur pośredniczących. |  |

| 1. | Parametry dodatkowo oceniane: Wykonawca który zaoferuje wykrywanie mechanizmu oporności ESBL na każdym panelu do oceny lekowrażliwości przeznaczonym dla pałeczek Enterobacteriaceae otrzyma: 30 punktów; brak wykrywania ESBL na każdym panelu do oceny lekowrażliwości przeznaczonym dla pałeczek Enterobacteriaceae: 0 punktów |  |
| --- | --- | --- |

* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.

**Kolumnę nr 3 (parametry oferowane) należy wypełnić

Data  ...................................				                                                                                                          …………………………………………………….

pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)