###### Załącznik nr 3

......................................................

/pieczątka i podpis Wykonawcy/

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach

40 –752 Katowice ul. Medyków 16

Parametry techniczne analizatora immunochemicznego

| Pełna nazwa urządzenia/model, typ, rok produkcji |  |
| --- | --- |
| Producent – pełna nazwa, adres |  |
| Kraj pochodzenia |  |

| l.p. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| 1. | Analizator automatyczny, używany nie starszy niż 2015 rok produkcji. Zasilanie 230V, 50 Hz, Zewnętrzna stacja komputerowa (monitor, drukarka, skaner). Instrukcja w języku polskim |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż: - Procesor: Intel Core i5 lub lepszy, - Napęd: Nagrywarka DVD-ROM, - 256GB SSD - Karta graficzna: zintegrowana, - Karta dźwiękowa: zintegrowana, - Karta sieciowa: zintegrowana, - Pamięć: 8 GB DDR3, - Obudowa ATX z wyjściem USB na froncie, - Mysz optyczna, - Klawiatura, - Zintegrowany system operacyjny Windowa 7 Professional (licencja + nośnik), - Oprogramowanie biurowe: minimum MS Office 2016 Business (licencja na czas nieokreślony), - Monitor: LCD 21’, - Drukarka laserowa: typu HP LaserJet, - Skaner kodów kreskowych (Do odczytu kodów: UPE/EAN, UPC/EAN z dodatkami, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codebar, Interleaved 2 of 5, Discete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS variants, Chinese 2 of 5), - Zasilacz awaryjny UPS o mocy min. 1000 VA. Czas podtrzymywania min. 30 min., |  |
| 3. | Automatyczne rozcieńczanie próbek poza zakresem. |  |
| 4. | Analizator wolnostojący lub analizator wyposażony w dostosowany stół laboratoryjny |  |
| 5. | Analizator posiadający możliwość oznaczania próbek pilnych. |  |
| 6. | Chłodzenie odczynników na pokładzie aparatu. Ilość miejsc odczynnikowych na pokładzie powyżej 18, pozwalająca na wykonanie minimum 18 analiz jednoczasowo. |  |
| 7. | Odczynniki ciekłe, gotowe do użycia. |  |
| 8. | Możliwość pracy z probówkami pierwotnymi, o różnych rozmiarach różnych systemów zamkniętych. |  |
| 9. | Automatyczna detekcja skrzepów. |  |
| 10. | System zabezpieczający kontaminacji próbek pacjentów. Opisać. |  |
| 11. | Ilość próbek badanych na pokładzie powyżej 40 z możliwością ich dokładania bez przerywania pracy. |  |
| 12. | Kontrola poziomu odczynników. |  |
| 13. | Instalacja urządzenia klimatyzacyjnego w miejscu pracy analizatora na czas trwania umowy dzierżawy. Bezpłatne przeglądy urządzenia klimatyzacyjnego na czas trwania umowy dzierżawy analizatora. |  |
| 14. | Aparat ergonomiczny, wyposażony w UPS podtrzymujący pracę analizatora przez 30 minut od awarii sieci elektrycznej. |  |
| 15. | Aparat wyposażony w czytnik kodów paskowych służący do identyfikacji próbek pacjentów. |  |
| 16. | Podać szczegółowe postępowanie z odpadami odczynników. |  |
| 17. | Dwukierunkowa komunikacja - współpraca z siecią informatyczną Info-Medica, wraz z dostawą zestawu komputerowego (skaner kodów kreskowych, monitor, komputer, drukarka wraz z tonerami) Zabezpieczenie zapasu tonerów do drukarki na czas trwania umowy. Pokrycie kosztów podłączenia analizatora do sieci informatycznej. |  |
| 18. | Pokrycie kosztów kontroli zewnątrzlaboratoryjnej Labquality w zakresie wyspecyfikowanych parametrów wg harmonogramu na okres 12 miesięcy. |  |
| 19. | Pokrycie kosztów kontroli wewnątrzlaboratoryjnej Stand –Lab na okres 12 miesięcy. |  |
| 20. | Czułość estradiolu min 9 pg/ml |  |
| 21. | Dwukierunkowa komunikacja. Podłączenie i skonfigurowanie aparatu do istniejącego w laboratorium systemu informatycznego LIS INFO-MEDICA na koszt dostawcy. |  |
| 22. | Wydzierżawiający w ramach czynszu dzierżawnego dokonywać będzie przeglądów/badań technicznych przedmiotu umowy, co najmniej 1 x w roku i dodatkowo na każde wezwanie Dzierżawcy przeglądów aparatu/serwisu w razie stwierdzenia niesprawności przedmiotu umowy. W momencie montażu urządzenia i każdorazowo po dokonanym przeglądzie/badaniu, Wydzierżawiający dostarczy Dzierżawcy świadectwo bezpieczeństwa lub dokona wpisu w paszporcie technicznym, potwierdzając tym samym sprawność dzierżawionego urządzenia. Wymagany bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym bez biur pośredniczących. |  |
| 23. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora potwierdzone certyfikatem. |  |
|  | Parametry będące przedmiotem oceny |  |
| 1. | Szybkość otrzymania wyniku troponiny <15 min. 10 punktów. |  |
| 2. | Możliwość oznaczania próbki pediatrycznej objętość próbki do 1 ozn, <50 µl surowicy 10 punktów. |  |
| 3. | Jednorazowe końcówki jako system zabezpieczający kontaminacji 10 punktów. |  |
| 4. | Czas wykonania wyniku (oprócz troponiny) <30 min. 5 punktów, |  |
| 5. | Odczynniki do TSH, fT4 posiadają określone przez producenta specyficzne dla dzieci w zależności od wieku wartości referencyjne 5 punktów. |  |

* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.

**Kolumnę nr 3 (parametry oferowane) należy wypełnić

Data  ...................................				                                                                                                          …………………………………………………….

pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)