Załącznik 3.12

........................................................

(pieczątka i podpis Wykonawcy)

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 ŚUM w Katowicach

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach

40 –752 Katowice  ul. Medyków 16

Wymagania techniczne – Głowica do pompy centryfugalnej kompatybilną z urządzeniem ROTA FLOW o wypełnieniu do 35 ml.

Pakiet nr 7 poz.2

| l.p. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Głowica bezokluzyjna o wypełnieniu do 40 ml z konektorami 3/8 x 3/8 cala. Maksymalny wskaźnik przepływu od 0 do 10 l/min. Maksymalne ciśnienie na wylocie do 800 mmHg. Dodatkowy pakiet (tzw. table pack) drenów zapakowanych jałowo do podania na stół operacyjny, w skład którego wchodzą: 2 x dren 1/4 x 1/16 cala długość 200 cm, dwa konektory 1/4 x 1/4 cala oraz 2 konektory 1/4 x3/8 cala z drenem o długości 5 cm 3/8 x 3/32 do połączenia z bipompą. Szybkospust 1/4 x 3/16 x 100 cm z igłą do wkłucia do butelki i konektorem ¼ x 1/4 cala, miękki zbiornik min 1000 ml do odpowietrzania. Całość pakowana w jednym zbiorczym opakowaniu, sterylnym Tworzywo apyrogenne i nietrombocytogenne. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. Kompatybilna z aparatem: Maquet Rotaflow Konsola system PLS |  |
| 2. | Długość drenów – konieczność dostosowania konfiguracji i sposobu pakowania drenów do potrzeb użytkownika. Możliwość wyboru drenów w konfiguracji 1/4x1/4 lub 3/8x3/8 cala w zależności od wielkości oksygenatora. Opakowanie zewnętrzne min podwójne. Bezpośrednie opakowanie drenów – kuweta plastikowa z otwieraną częścią górną - papier typu TYVEK foliowany. W opakowaniu zbiorczym min 2 szt. Termin przydatności do użycia min 3 lata. |  |
| 3. | Do oferty należy dołączyć schemat zestawu drenów na podstawie, którego Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności parametrów. |  |
| 4. | Okres sterylności w chwili dostawy do Zamawiającego powinien wynosić 2 lata. |  |

*Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie ofert.

**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić

Data  ...................................										....................................................................

podpis i pieczątka osoby uprawnionej