Załącznik nr 3.13

........................................................

(pieczątka i podpis Wykonawcy)

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 ŚUM w Katowicach

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach

40 –752 Katowice ul. Medyków 16

Wymagania techniczne – Zestawy ECMO z wbudowaną głowicą do biopompy kompatybilną z urządzeniem CARDIOHELP 2 szt.

Pakiet nr 7 poz. 3

| l.p. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw powinien zawierać : Oksygenator : Zalecany max. przepływu krwi oksygenatora od 2,5 – 5,0 l /min Zalecany min. przepływu krwi od 0,3 – 0,5 ml/min. Typ membrany: Polimetylowa pentanowa (PMP) czas pracy min dwa tygodnie ( 14 dni ). Obszar powierzchni membrany: od 0,5 m2 do 1.5 m². Obszar powierzchni wymiennika ciepła: od 0.1 m² do 0,4 m². Statyczne wypełnienie oksygenatora nie więcej niż 250 ml. (moduł oksygenatora z biopompą + wymiennik ciepła) Wypełnienie zestawu z drenami nie więcej niż 600 ml. Głowica biopompy kompatybilna z urządzeniem CARDIOHELP wbudowana w oksygenator. |  |
| 2. | Długość drenów – konieczność dostosowania konfiguracji i sposobu pakowania drenów do potrzeb użytkownika. Możliwość wyboru drenów w konfiguracji linia tętnicza i żylna - 3/8x3/8 cala. W zestawie filtr gazów medycznych. System odpowietrzający z miękkim zbiornikiem o pojemności do 1000 ml. Opakowanie zewnętrzne min podwójne Bezpośrednie opakowanie drenów – kuweta plastikowa z otwieraną częścią górną - papier typu TYVEK foliowany. W opakowaniu zbiorczym min 2 szt. Termin przydatności do użycia min 3 lata. |  |
| 3. | Tworzywo apyrogenne i nietrombocytogenne Do oferty należy dołączyć schemat zestawu drenów na podstawie, którego Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności parametrów . |  |
| 4. | Okres sterylności oksygenatorów w chwili dostawy do Zamawiającego powinien wynosić 2 lata. Wykonawca na czas obowiązywania umowy zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego w uchwyt mocujący oksygenator w ilości min. po 1 sztuce bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. |  |

*Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie ofert.

**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić

Data  ...................................										....................................................................

podpis i pieczątka osoby uprawnionej